### Relatório-Resumo

#### Laboratórios de Engenharia Química

Estudo da Inversão da Sacarose

Autores:

Nome 1

Nome 2

Turma:

Referência da turma

# Nome da Instituição

# Nome do Departamento

Mês, Ano

4. Estudo da Inversão da Sacarose

4.0 Classificação (a ser preenchida pelo docente)

Tabela 4.1 – Classificação do relatório

|  | Cotação (%) | Classificação (1-3) |
| --- | --- | --- |
| Data de entrega | 5 |  |
| Apresentação | 10 |  |
| Resultados experimentais | 40 |  |
| Tratamento dos resultados | 45 |  |
|  | Classificação final (0-20) |  |

4.1 Objectivo

O objectivo específico deste trabalho prático é o estudo da reacção de inversão da sacarose, reacção de hidrólise originando frutose e glucose, conduzida num reactor catalítico de leito fixo. São propostos dois catalisadores: uma resina de permuta catiónica forte e uma enzima imobilizada, especializada na catálise desta reacção, a invertase. A conversão em estado estacionário dos reactores é seguida usando uma técnica analítica conhecida por FIA (Flow Injection Analysis). São ainda objectivo deste trabalho prático a familiarização do estudante com os problemas específicos das reacções catalíticas e enzimáticas, bem como o contacto com a técnica de análise por FIA.

4.2 Dados operatórios

Os dados operatórios relativos ao sistema reaccional do presente trabalho experimental são apresentados na tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Dados operatórios do sistema reaccional

| Reactor | Concentração da solução de alimentação (g/dm3) | pH da solução de alimentação | Comprimento útil da coluna (cm) | Caudal de alimentação (cm3/min) | Temperatura da camisa de aquecimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amarelo |  |  |  |  |  |
| Verde |  |  |  |  |  |
| Vermelho |  |  |  |  |  |

Os dados operatórios relativos ao sistema de análise do presente trabalho experimental são apresentados na tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Dados operatórios dos sistema de análise

| Idade da solução enzimática | Velocidade de rotação da bomba peristáltica | Temperatura ambiente |
| --- | --- | --- |

4.3 Resultados experimentais

Os resultados experimentais foram gravados e estão disponíveis no ficheiro nome do ficheiro, no directório nome do directório, do computador adstrito a este trabalho experimental.

A calibração do sistema de detecção foi feita usando quatro soluções-padrão de glucose. Foram feitos dois ensaios concordantes. A temperatura do reactor do FIA foi de     °C. Os dados relativos à calibração são apresentados na tabela 4.4:

Tabela 4.4 – Dados relativos à calibração do sistema de detecção, FIA

| Concentração em glucose | Altura do pico registado/Absorvância máxima |
| --- | --- |
| (g/dm3) | 1ª leitura | 2ª leitura | Média |
| 1.??? |  |  |  |
| 2.??? |  |  |  |
| 3.??? |  |  |  |
| 4.??? |  |  |  |

Na figura 4.1 é apresentada a curva de calibração juntamente com a função de ajuste.

Figura 4.1 – Curva de ajuste dos pontos de calibração obtidos.

Depois da calibração do sistema de detecção, procedeu-se à determinação da conversão em estado estacionário dos três reactores. Os resultados obtidos, sob a forma de altura dos picos registados e da conversão em estado estacionário, são apresentados na tabela 4.5:

Tabela 4.5 – Conversão em estado estacionário dos reactores amarelo, verde e vermelho

| Reactor | Altura/Absorvância máxima do pico registado (cm/[absorvância]) | Conversão (%) |
| --- | --- | --- |
|  | 1ª leitura | 2ª leitura | Média |  |
| Amarelo |  |  |  |  |
| Verde |  |  |  |  |
| Vermelho |  |  |  |  |

A partir da conversão em estado estacionário relativa aos três reactores é possível calcular a constante cinética aparente dos reactores amarelo e verde baseada no volume total do reactor, assumindo escoamento pistão ou pistão com dispersão axial, em que o peclet é estimado através de um modelo. Neste trabalho usamos o modelo proposto por Chung e Wen [3]. Na tabela 4.6 apresentamos as constantes cinéticas estimadas para escoamento pistão e escoamento pistão com dispersão axial.

Tabela 4.6 – Constante cinética aparente relativa aos reactores amarelo e verde

| Reactor | Temperatura | Tempo de passagem (s) (baseado no volume | Pe | Constante cinética (s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°C) | total do reactor) |  | Modelo pistão | Pistão c/ dispersão |
| Amarelo |  |  |  |  |  |
| Verde |  |  |  |  |  |

Relativamente aos reactores de leito fixo com enchimento de resina de permuta catiónica, sob a forma protónica, e com diâmetros diferentes (reactores amarelo e verde), é ainda possível obter os respectivos factores de eficiência e os módulos de Thiele. Estes valores são apresentados na tabela 4.7.

Tabela 4.7 – Factores de eficiência e módulos de Thiele relativos aos reactores amarelo e verde

| Reactor | Diâmetro médio do catalisador (mm) | Factor de eficiência | Módulo de Thiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Amarelo |  |  |  |
| Verde |  |  |  |

4.4 Discussão dos resultados experimentais

Se houver lugar à discussão dos resultados experimentais, deverá ser feita aqui.

4.5 Conclusões

Este é o lugar onde deve escrever as conclusões a que chegou. Lembre-se de que estas são as respostas aos objectivos do trabalho proposto e não deverão exceder, em princípio, 1/3 de página. Compare criticamente o desempenho dos três reactores catalíticos.