# Relatório-Resumo

# Laboratórios de Engenharia Química

Determinação da Constante Cinética e da Energia de Activação da Reacção Homogénea em Fase Líquida do Acetato de Etilo com o Hidróxido de Sódio

# Autores:

# Nome 1

# Nome 2

# Turma:

# Referência da turma

# Nome da Instituição

# Nome do Departamento

Mês, Ano

2. Determinação da Constante Cinética e da Energia de Activação da Reacção Homogénea em Fase Líquida do Acetato de Etilo com o Hidróxido de Sódio

2.0 Classificação (a ser preenchida pelo docente)

# Tabela 2.1 – Classificação do relatório

|  | Cotação (%) | Classificação (1-3) |
| --- | --- | --- |
| Data de entrega | 5 |  |
| Apresentação | 10 |  |
| Resultados experimentais | 40 |  |
| Tratamento dos resultados | 45 |  |
|  | Classificação final (0-20) |  |

# 2.1 Objectivo

O objectivo deste trabalho prático é a determinação da constante cinética e da energia de activação da reacção de segunda ordem entre o hidróxido de sódio e o acetato de etilo (AcE), pelo método integral.

# 2.2 Dados operatórios

# Os dados operatórios relativos ao presente trabalho experimental são apresentados na tabela 2.2.

# Tabela 2.2 – Dados operatórios

|  | Temperatura do meio reaccional | Concentração de partida da solução de NaOH | Concentração inicial da solução de AcE | Tempo ao qual foi adicionado o AcE | Condutividade Ko da solução de NaOH com metade da concentração inicial | Condutividade K∞ da solução reaccional para tempo muito elevado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ensaio 3 |  |  |  |  |  |  |

# Nota: A temperatura manteve-se estável ao longo da reacção?

# 2.3 Resultados experimentais

Os resultados experimentais foram gravados e estão disponíveis no ficheiro nome do ficheiro, no directório nome do directório, do computador adstrito a este trabalho experimental.

A análise da concentração em função do tempo, durante o tempo da reacção em estudo, é feita por condutimetria. A curva de calibração relativa a este método de análise é apresentada na figura 2.1, bem como a função da curva de ajuste.

Figura 2.1 – Curva de calibração do método de análise. Representa-se a condutividade em função da concentração em hidróxido de sódio, na mistura reaccional e duma solução de hidróxido de sódio apenas.

Os resultados experimentais dos três ensaios realizados são agora apresentados na figura 2.2, sob a forma de concentração adimensional em função do tempo.

# Poderá ser acrescentado mais algum dado julgado relevante.

Na figura 2.3 é apresentada a conversão, sob a forma de  em função do tempo para os três ensaios realizados. Fez-se deslocar as curvas experimentais para a esquerda, de forma a que o tempo de início da reacção coincidisse com o tempo inicial do gráfico. As curvas de ajuste obtidas são ainda representadas para cada ensaio.

Figura 2.2 – Concentração adimensional em função do tempo, para as temperaturas T1= °C, T2= °C e T3= °C.

Figura 2.3 – Concentração adimensional em função do tempo em escala semilogarítmica e curvas de ajuste, para as temperaturas T1= °C, T2= °C e T3= °C.

Nem todos os pontos experimentais foram considerados no ajuste. Os limites relativos aos pontos considerados são apresentados na tabela 2.3.

# Tabela 2.3 – Limites entre os quais os ajustes foram considerados

|  | Tempo inicial | Tempo final |
| --- | --- | --- |
| Ensaio 1 |  |  |
| Ensaio 2 |  |  |
| Ensaio 3 |  |  |

Da inclinação das curvas de ajuste foram retiradas as constantes para as três temperaturas consideradas. Estes dados e os erros associados ao cálculo das constantes cinéticas, para um intervalo de confiança de 95%, são apresentados na tabela 2.4.

Tabela 2.4 – Constantes cinéticas aparentes relativas aos três ensaios e respectivos erros, para um intervalo de confiança de 95%

|  | Temperatura | Constante cinética | Erro |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensaio 1 |  |  |  |
| Ensaio 2 |  |  |  |
| Ensaio 3 |  |  |  |

A partir das três constantes cinéticas obtidas, é possível, através da lei de Arrhenius, calcular a energia de activação da reacção. Na figura 2.4 são apresentadas, em escala semilogarítmica, as constantes cinéticas verdadeiras obtidas em função do inverso da temperatura absoluta. É ainda apresentada a curva de ajuste obtida.

A partir da inclinação da curva de ajuste, é possível obter agora a energia de activação da reacção em estudo. Esta energia bem como a constante de frequência são apresentadas na tabela 2.5. São ainda apresentados nesta tabela os erros referentes a cada uma das constantes obtidas para um intervalo de confiança de 95%.

Tabela 2.5 – Energia de activação e constante de frequência da reacção do acetato de etilo com o hidróxido de sódio nas condições operatórias consideradas

| Energia de activação (kJ/mol) | Constante de frequência (m3mol-1s-1) |
| --- | --- |
| ± | ± |

Figura 2.3 – Constantes cinéticas verdadeiras em função do inverso da temperatura absoluta e curva de ajuste para os três ensaios realizados.

# 2.4 Discussão dos resultados experimentais

# Se houver lugar à discussão dos resultados experimentais, deverá ser feita aqui.

# 2.5 Conclusões

Este é o lugar onde deve escrever as conclusões a que chegou. Lembre-se de que estas são as respostas aos objectivos do trabalho proposto e não deverão exceder, em princípio, 1/3 de página.